BRUKERVEILEDNING  INNKJØRINGSFASE:

BATTERI:

Batteriet må jevnlig etterlades med en batterilader, selv om ATV-en / Motocross sykkelen er i daglig bruk.

Batteriladere til Bil er ikke egnet da de leverer en for høy strømstyrke, bruk en puls lader av god kvalitet f.eks. C-TEK, fåes hos utvalgte Statoil stasjoner, Clas Ohlson, båtbutikker etc.

www.c-tek.se Batteri dekkes normalt ikke av garantien. Er batteriet defekt ved mottak, er dette selvsagt en garantisak, men tapping av batteriet over tid dekkes ikke.

Dette fordi det er mange faktorer som påvirker et batteris levetid. Maskinen er utstyrt med en dynamo, som gir strøm til maskinen under kjøring, men denne kan ikke lade opp et batteri som er nedtappet. Over tid vil batteriet bli tappet, bl.a. av fjernkontroll, gjentatt starting etc., og det er helt påkrevd å gi batteriet ekstern lading regelmessig.

OLJE:

Sjekk at det er olje på motoren ved å bruke peilepinnen ned på venstre siden av motoren.

Våre ATV / Motocross sykler kommer originalt med en spesial olje, beregnet for innkjøring. Denne fungerer dårlig i minusgrader. Vi anbefaler at du etter å ha kjørt din nye ATV/ Motocross sykkel kontinuerlig i 1-2 timer foretar et oljeskift. Bruk en god syntetisk olje som er beregnet for vinterbruk

BENSIN:

Fyll tanken med vanlig 95 oktan blyfri bensin

CHOKE:

Bruk choken hendelen som du finner på siden av forgasseren (50cc, 70cc, 90cc,110cc), eller  på venstre hendel (200 og 250cc). Når hendelen er løftet helt opp er choken på.(50cc, 70cc, 90cc, 110cc) for  200 og 250cc,  skyv og hold chokehendelen ut til venstre.

Når motoren begynner å bli varm, og gå jevnt (dette tar normalt ca. 1-2 minutter) ta choken rolig av.

Første gang vil du normalt måtte være nødt til å starte den flere ganger før motoren begynner å gå skikkelig. Vær tålmodig.

STARTSPERRE:

Husk å holde inne bremsen når du trykker på startknappen da noen av våre modeller har startsperre.

INNKJØRING:

Når motoren begynner å gå jevnt så la den stå å gå i ca. 15-20 minutter før man begynner å kjøre.

Dette gjelder kun første gang, og er viktig for at motoren skal gå pent og vil også kunne forebygge fremtidige problemer. Ta det rolig de 5 første tankene. Alle motorer må kjøres noe inn før de går som de skal. Husk å bytte oljen etter 1-2 timer uavhengig av antall tanker.

EKSOSANLEGG:

Ettertrekk eksosutløpet fra motoren etter første gangs varmkjøring, dette for å unngå at eksospakningen ”blåser”. Varmedeksler må ettertrekkes.

DEKK:

Dekkene har ofte høyt dekktrykk, dette skyldes at de ikke skal bli urunde ved langtidsfrakt, juster dekktrykket etter sjåfør, slik at mønsteret på drivhjul ligger jevnt med underlaget.

SIKRING:

Ved batteriet er det plassert en sikring, sjekk kontaktene, og at sikringen er hel.

FJERNKONTROLL:

Modeller utstyrt med fjernkontroll, er det viktig å forstå funksjonen før dette taes i bruk.

For starting med fjernkontroll, gjør følgende :

Slå på tenningen med nøkkelen.

Trykk på tenningsknappen.

Maskinene kan nå stoppes ved hjelp av fjernkontrollen eller stoppknapp/nøkkel.

Startes maskinen direkte med fjernkontrollen, kan den kun stoppes med denne.

VANLIGE FEILKILDER  OG TIPS VEDR. FEILSØKING

BATTERI:

Påse at batteriet er full ladet før du starter.

TENNINGSLÅS:

Sørg for at tenningsnøkkelen står i riktig posisjon, enkelte modeller har 2 trinn på tenningslåsen, trinn 1 er tenning på, trinn 2 er tenning på, med lys.

RUN BRYTER:

Enkelte modeller har en RUN bryter på venstre siden oppe på styret, denne er skal stå i posisjon trykket ned mot deg, når du sitter på ATV-en / Motocross sykkelen. Motsatt vei vil ikke ATV-en / Motocross sykkelen tenne, men motoren går allikevel rundt.

OBS! visse modeller har en ”blinklys” bryter, denne er fjærbelastet og må trykkes inn for å få start på ATV-en, / Motocross sykkelen skyves den til en av sidene, vil sykkelen ikke tenne.

Sett alltid bryteren slik at ATV-en/ Motocross sykkelen er klar til start etter benyttelse.

DØDMANNSSNOR:

Enkelte modeller har en dødmannssnor, denne er festet til en gummipropp, som igjen er festet til en hylse med en mikrobryter. Skulle denne gummiproppen ha ramlet ut, vil motoren ikke tenne.

BENSIN:

Påse at det er bensin på tanken, sjekk bensinfilteret i forhold til bensinkranen om det er bensin i denne.

FJERNKONTROLL:

Modeller med fjernkontroll for start / Stopp / alarm, husk at dersom den har blitt fjernstartet, kan den kun fjernstoppes med fjernkontrollen.

SIKKERHET:

Både foreldre og barn (dersom det gjelder en ATV / motocross sykkel for barn) må forstå faren forbundet ved et motorisert kjøretøy som en ATV, eller en motocrossykkel kan representere om den ikke benyttes som tiltenkt.

Dersom kjøretøyet er av en slik karakter at det ikke er mulig å registrere kjøretøyet for benyttelse på offentlig vei, er heller ikke kjøretøyet ment til benyttelse på offentlig vei.

- Kjør aldri uregistrert kjøretøy på offentlig vei, eller steder som er regulert av veitrafikkloven.

- Kjøretøy som er uregistrert er til benyttelse på baner regulert av norges motorsport forbund, og skal følge deres gjeldne regler nasjonalt og regionalt / lokalt.

- Kjøring av motorisert kjøretøy skal aldri forekomme i forbindelse med inntak av medisiner eller alkohol.

- Hold alltid god avstand til andre kjøretøy.

- Vær sikker på at du vet hvordan kjøretøyet fungerer, les alltid den medfølgende bruksanvisningen.

- Start aldri kjøretøyet i garasje eller annet lukket rom, dette er livsfarlig da giftig carbon monoxide gass (CO) vil komme fra forbrenningen av bensin i motoren.

- Berør aldri varme motordeler, eller eksosanlegg.

- BRUK ALLTID HJELM, de fleste ulykker skyldes slurv ved hjelmbruk, det er anbefalt å benytte en sikkerhetsvest, støvler, hansker, bukser og jakke beregnet for cross bruk. Mange baner krever dette.

- Demontèr aldri deler, for å forsøke å øke ytelsen, eller påvirk deler som er orginale, da dette kan medføre svekkelse av komponenter og gå ut over din sikkerhet.

- Stol aldri blindt på fjernkontroller, dødmannssnorer etc. som er medfølgende visse modeller. Bruk sunn fornuft og la aldri barn få lov til å benytte et motorisert kjøretøy uten oppsyn av voksne.

DAGLIG ETTERSYN :

01.) KJEDE:

(kun for modeller med kjededrift)

Kontrollèr evt. ettertrekk, juster, og smør kjedet med kjedespray.

Kjedet vil etter veldig kort tid 5-10 minutters kjøring strekke seg.

Etter en tids kjøring, vil du være nødt til å kutte 1-2 ledd, dette er normalt.

02.) FORSTILLING:

Kontrollèr evt. ettertrekk alle bolter i forstilling, selv de som har låsepinne, glem ikke svingarmer og støtdempere.

Fjern låsepinnene, og bruk egnet nøkkel til å ettertrekke alle bolter og mutre i forstillingen.

Sett låsepinnene tilbake, husk å bøye endene av dem, slik at de ikke ramler ut.

03.) HJUL / STØTDEMPERE:

Kontrollèr evt. ettertrekk støtdemperenes bolter i topp og bunn samt alle hjul.

Fjern gummikoppene i senter av felgene, fjern låsepinnen og ettertrekk mutrene i midten av felgene samt infestninger til støtdempere.

04.) CALIPER:

(kun modeller med skivebrems)

Kontrollèr slanger for sprekker/skader, væskebeholder for nivå, etterfyll om nødvendig, bremseklossenes tykkelse og evt. ettertrekk boltene til caliper.

05.) BAKAKSEL:

Kontrollèr og evt. ettertrekk de 2 store mutrene på hver drivaksel bak. Dette for å hindre at kjedet hopper av og at bremseklossene slites ut pga vandring av bremseskiven.

06.) BAKRAMME:

Bakrammen har en lang gjennomgående tverrbolt, den skal ettertrekkes, for å hindre at bakrammen beveger seg slik at kjedet hopper av. Ettertrekk boltene som holder bakakselen på plass.

07.) BREMSER:

(gjelder kun modeller med trommelbremser foran)

Kontrollèr evt. juster bremser på styret.

Modeller med trommelbremser foran krever etterjustering da bremsebelegget (skoene) må slite seg til diameteren innvendig i trommelen, Da vil bremsehendelen få lengre vandring, og må etterjusteres.

08.) CLUTCH:

(gjelder kun modeller med manuell clutch)

Kontrollèr evt. juster clutchens dødgang på 1-2mm

Nede på girkassen, på høyre side i kjøreretning vil det være 2x12mm mutre. Her skal disse løsnes, samt justeringen på styret. Etterstram disse mutrene, slik at du har 1-2mm vandring på hendelen, før du finjusterer på hendelen ved styret.

09.) FROSTVÆSKE:

(gjelder kun vannavkjølte modeller)

Kontrollèr evt. etterfyll og sjekk frostvæske nivået, og kulde motstandsevnen.

Frostvæske nivået synker for hver tur, da ekspansjonstanken har et V-spor for overtrykk.

Det er normalt at ekspansjonstanken kaster ut frostvæske.

10.) BENSINFILTER:

Kontrollèr evt. skift ut bensinfilteret om nødvendig. Det kan være vanskelig å oppdage smuss da alle filtrene monteres motsatt vei av hva vi er vant med her i Norge. Vi anbefaler at det benyttes et filter som er større for bedre rens av bensinen. Disse fåes hos Bilextra, Biltema, Mekonomen etc.

11.) BENSINSLANGER / KLEMMER:

Kontrollèr bensinslanger for sprekker eller uvanlig form, eller hardhet, etterse at alle klemmer spenner rundt slange inn og utløp.

12.) DEKK:

Kontrollèr evt. justèr dekktrykket, og dekkene for skader, rift, spiker eller andre fremmedelementer før kjøring.

13.) EKSOSANLEGG:

Sjekk eksosanleggget for sprekker, og ettertrekk innfestningsbolter bakover på anlegget.

Varmedeksler ettertrekkes om disse vibrerer.

14.) BATTERI:

Batteriet må jevnlig etterlades med en batterilader, selv om ATV-en/ Motocross sykkelen er i daglig bruk.

Batteriladere til Bil er ikke egnet da de leverer en for høy strømstyrke, bruk en puls lader av god kvalitet f.eks. C-TEK, fåes hos utvalgte Statoil stasjoner, Clas Ohlson, båtbutikker etc.

www.c-tek.se

15.) BENSINKRAN:

På modeller med bensinkran er det på noen modeller merket feil, dette gjelder 4W-MOTO 200WCL, merkingene ON, er OFF, og motsatt. På 4W-MOTO 70M4 er det merket RESERVE på kranen, den har ikke reservetank, kranen er montert kun for å kunne stoppe tilførsel av bensin til forgasseren ved lagring/parkering. 4W-MOTO 200 ACLM3/4 har bensinkranen montert opp under tanken, og kan være vanskelig å få øye på.

16.) VELTSIKRING:

Dersom din modell nettopp er båret ut eller inn av en bil eller tilhenger, eller har vært utsatt for sterke krengninger, vil det renne bensin ut av overløp slangen fra forgasseren, dette er normalt da dette er en sikring for at motoren tømme seg for bensin og skal stoppe ved en evt. velt.

17.) PLASTKÅPER og LYSUTRUSTNING:

Kontrollèr evt. Ettertrekk alle skruer til innfestning av lysutrustning, evt. Reflekser og plastkåper. Pga vibrasjoner vil dette løsne på sikt. Sett inn plasten med silikonspray etter bruk.

18.) SETE:

Ettertrekk skruer under sete, som holder låsemekanismen til sete, da disse mutrene/skruene kan skru seg løs. Sett inn sete med silikonspray etter bruk.

19.) MOTOR:

Kontrollèr og rens motorens kjøleribber, samt drevhus, da smuss, jord, gress og gjørme etc. kan medføre at motoren total havarer grunnet varmegang..

Om du har spørsmål om din nye ATV eller cross sykkel, ta kontakt med oss på:

www.engrosservice.no

40001767

kundeservice@engrosservice.no

PB 165 1401 Ski

Fax:64874237

________________________________________________________________________________________

BEKREFTELSE PÅ MOTTATTE DOKUMENTER:

KVITTERING:		(gjelder ved kontant eller kortkjøp)				(sett kryss i ringen) O

DOKUMENT: BRUKERVEILEDNING INNKJØRINGSFASE			(sett kryss i ringen) O

DOKUMENT: DAGLIG ETTERSYN						(sett kryss i ringen) O

HEFTE: OWNERS MANUAL							(sett kryss i ringen) O

HEFTE: PARTS CATALOG							(sett kryss i ringen) O

NØKLER: 2stk.									(sett kryss i ringen) O

SPEIL: 2stk.		(gjelder kun modeller utstyrt med dette)			(sett kryss i ringen) O

FJERNKONTROLL:	(gjelder kun utvalgte barnemodeller)			(sett kryss i ringen) O

DØDMANNS SNOR:	(gjelder kun utvalgte barnemodeller)			(sett kryss i ringen) O

DATO:____________________________________________________________________________________

STED:_____________________________________________________________________________________

NY EIER:__________________________________________________________________________________

(med blokk bokstaver)

NY EIER SIGNATUR:_______________________________________________________________________

NY EIER HAR MOTTATT OVENSTÅENDE, AVKRYSSET I RINGENE OG VIL SETTE SEG INN I BRUKERVEILEDNINGEN INNKJØRINGSFASE OG DAGLIG ETTERSYN, OG FØLGE DETTE.

Fint om du sender oss en bekreftelse på at du har undertegnet avtalen på fax eller post.